ТЕПЛИЦА

«Урожай – ЭлиТ»

ПАСПОРТ

на изделие «Урожай –ЭлиТ»

ИНСТРУКЦИЯ  ПО СБОРКЕ   ТЕПЛИЦЫ  «Урожай – ЭлиТ»

Благодарим  Вас за покупку нашего изделия и поздравляем с приобретением оцинкованной трубной теплицы, которая  отличается  высоким  качеством  комплектующих  материалов. Современный метод изготовления гарантирует простоту сборки конструкции и  стойкость к механическим  воздействиям в течение  всего срока эксплуатации при условии соблюдения инструкции по сборке и установке.

Желаем  Вам  хороших урожаев и надеемся,  что наша продукция полностью удовлетворит Ваши ожидания, и будет радовать Вас многие годы.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ.	3

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕПЛИЦЫ  «Урожай – ЭлиТ».	4

ОБШИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.	6

3. СБОРКА   ТЕПЛИЦЫ  «Урожай – ЭлиТ».	6

3.1.  СБОРКА   ТОРЦА.	6

3.2.  РАСКРОЙ И КРЕПЛЕНИЕ ПОЛИКАРБОНАТА К  ТОРЦУ .	7

3.3.  СБОРКА, ДВУХМЕТРОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ ТОННЕЛЬ	9

И КРЕПЛЕНИЕ УДЛИНЕНИЯ.	9

3.4.  ПОКРЫТИЕ  ТОННЕЛЯ  ПОЛИКАРБОНАТОМ.	10

3.5.  УСТАНОВКА  ВЕРТУШКА  И РУЧКИ.	11

3.6.  УСТАНОВКА  КРЮЧКА ФИКСАЦИИ ДВЕРИ  И  ФОРТОЧКИ.	12

4.  ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ  ЭКСПЛУАТАЦИИ.	12

5.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.	12

ГАРАНТИЙНЫЙ   ТАЛОН	13

ОТРЫВНОЙ   ТАЛОН	13

# 1. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ.

Теплица «Урожай – ЭлиТ »  предназначен для покрытия поликарбонатом и создания микроклимата, благоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках в весенне-летне-осенний период.  Для эксплуатации теплицы в зимний период необходимо постоянно поддерживать  положительную температуру внутри.

Арки и стрингера теплицы изготовлены из замкнутой оцинкованной  квадратной  трубы 25х25мм. Дуги в арках и стрингера соединяются при помощи вставок, соединения дуг в арках усилены П-образными  накладками. Арки  несущего каркаса расположены на расстоянии  64см друг от друга.

Внимание! Покрытие  теплицы в комплект

поставки не входит, приобретается отдельно.

Вам потребуется: для покрытия базовой теплицы «Урожай – ЭлиТ» длиной 4м -  три  листа сотового поликарбоната размером 2,1х6м (один лист чтобы покрыть торцы, а два листа для покрытия верха тоннеля); теплицы длиной 6м - четыре листа размером 2,1х6м и т.д.

Сотовый поликарбонат устанавливается строго определенной стороной наружу, которая  имеет защитный слой от ультрафиолетового  излучения. Упаковочную пленку с покрытия необходимо удалить  с двух сторон и защитить соты от попадания грязи  перед  установкой на каркас  (спрашивайте о способах защиты и эксплуатации поликарбоната у производителя и в торгующих организациях).  Покрытие на торцах каркаса теплицы крепится саморезами 4,2х16  с оцинкованными шайбами, а верхнее покрытие тоннеля фиксируется при помощи прижимных лент.

Внимание!      Крепеж  для крепления поликарбоната  рассчитан на толщину  покрытия 4мм.

Базовая  комплектация теплицы «Урожай – ЭлиТ» длиной 4м  состоит из трех упаковок.  В упаковке №1 дуги и метизы, в упаковке №2 П-образные детали торца, в упаковке №3 трубные детали теплицы.

Шестиметровая теплица состоит из базового комплекта «Урожай – ЭлиТ» 4м и удлинения 2м, восьмиметровая теплица – из базового комплекта 4м и двух удлинений 2м и т.д.

Для теплиц длиною более четырёх метров дополнительно  рекомендуем  установить: верхнюю дугообразную  открывающуюся форточку и усилители арок.   Внимание! Форточка и усилители арок  приобретаются отдельно, в комплект поставки не входят.  Спрашивайте в торгующих организациях.

Удлинения арок с опорами закапывают в землю до нижней обвязки торца и нижнего стрингера тоннеля, что препятствует перемещению теплицы под действием ветра. Для наилучшего сохранения формы теплицы каркас рекомендуется крепить на раму из деревянных брусьев 100х150мм обработанные антисептиком (рекомендуемый брус в комплект поставки не входит, приобретается и изготавливается покупателем самостоятельно).

При установке теплицы на деревянный каркас необходимо: в деревянном каркасе сделать пропилы шириной 25мм и глубиной 25мм в местах крепления удлинений арок, для плотного прилегания верхнего покрытия к деревянному каркасу; и деревянный каркас зафиксировать в грунте с целью предотвращения перемещения теплицы под действием ветра.

Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию теплицы без уведомления потребителя.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕПЛИЦЫ  «Урожай – ЭлиТ».

| № Детали | Наименование | Длина мм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхняя торцевая дуга ■ | 1670 | 2 |
| 2л | Левая торцевая дуга ■ | 1610 | 2 |
| 2пр | Правая торцевая дуга ■ | 1610 | 2 |
| 3л | Левое удлинение арки ■ | 650 | 2 |
| 3пр | Правое удлинение арки ■ | 650 | 2 |
| 4 | Нижняя обвязка торца ■ | 1500 | 2 |
| 5 | Нижняя обвязка торца ■ | 1500 | 2 |
| 6 | Стойка дверного проёма ■ | 2020 | 4 |
| 7 | Перемычка дверного проёма (п) | 970 | 2 |
| 8 | Средняя поперечина торца (п) | 998 | 4 |
| 9 | Укосина торца (п) | 1307 | 4 |
| 10 | Укосина тоннеля (п) | 971 | 4 |
| 11 | Верхняя дуга удлинения ■ | 1670 | 5 |
| 12л | Левая дуга удлинения ■ | 1610 | 5 |
| 12пр | Правая дуга удлинения ■ | 1610 | 5 |
| 13л | Удлинение арки ■ | 650 | 5 |
| 13пр | Удлинение арки ■ | 650 | 5 |
| 14 | Нижний торцевой стрингер левый ■ | 2065 | 2 |
| 15 | Торцевой стрингер левый ■ | 2065 | 5 |
| 16 | Нижний торцевой стрингер правый ■ | 1935 | 2 |
| 17 | Торцевой стрингер правый ■ | 1935 | 5 |
| 18 | Стрингер удлинения ■ | 2000 | - |
| 19 | Стяжка (п) | 1524 | 5 |
| 20 | Стойка двери ■ | 1816 | 4 |
| 21 | Поперечина двери (п) | 912 | 4 |
| 22 | Поперечина двери (п) | 912 | 2 |
| 23 | Укосина двери (п) | 1444 | 2 |
| 24 | Стойка форточки ■ | 556 | 4 |
| 25 | Поперечина форточки (п) | 855 | 4 |
| 26 | Укосина форточки (п) | 976 | 2 |
| 27 | Вставка соединительная радиусная | 200 | 14 |
| 28 | Накладка П-образная соединительная радиусная | 100 | 28 |
| 29 | Вставка соединительная прямая | 100 | 23 |
| 30 | Накладка П-образная соединительная прямая | 100 | 28 |
| 31 | Уголок 90̊ | - | 90 |
| 32 | Косынка | - | 16 |
| 33 | Опора (п) | 100 | 14 |
| 34 | Уголок | - | 6 |
| 35 | Вертушок | 100 | 8 |
| 36 | Крючок | 250 | 2 |
| 37 | Прижимная лента | 5800 | 7 |
| 38 | Прижимная лента короткая | 350 | 7 |
| 39 | Саморез м4.2х16 (468+144 ПК+12Кр+224Уд) | - | 848 |
| 40 | Петля Ø5,2 | - | 8 |
| 41 | Винт м4х35 (7+8в) | - | 15 |
| 42 | Гайка м4 (7+16в) | - | 23 |
| 43 | Винт м5х35 или Винт м5х40* «УРОЖАЙ» | - | 28 |
| 44 | Гайка м5 | - | 28(56*) |
| 45 | Оцинкованная шайба | - | 144 |
| 46 | Ручка | - | 2 |

Примечание: Базовый  комплект теплицы 4м «Урожай – ЭлиТ»  состоит из трех упаковок.

■- трубные детали, находятся в упаковке №1, №3.  (п)- П-образные детали, в упаковке №2. Вставка №27 может быть вставлена в дуги.

# ОБШИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

- Ознакомьтесь с последовательностью сборки теплицы указанной в инструкции.

- Распакуйте детали теплицы и разложите их по номерам согласно комплектации.

- Номер позиции,  указанный в комплектации,  соответствует номеру детали на рисунках и обозначен  соответствующей маркировкой на деталях.

- Соединение деталей выполняется при помощи уголков ∟90̊  №31, косынок №32, а так же вставок № 27 с накладками № 28, вставок № 29 с накладками № 30 и крепления  их саморезами.

- При сборке будьте аккуратны.

Внимание!  При затяжке не допускайте прокручивания  самореза. Рассверливать соединительные отверстия несущей конструкции и места крепления  запрещается!

6.  Будьте внимательны при креплении, соблюдайте место и положение деталей, не путайте верх с низом, торцевую деталь с деталью удлинения.

7.  Для сборки теплицы Вам понадобятся: ключ 7мм и 8мм, аккумуляторный шуруповерт или эл.дрель, сверло м4,2 (для установки вертушка),  крестообразная или плоская  отвертка, сменные биты в зависимости от комплектации винтами и саморезов, острый нож со сменными лезвиями, ножницы с длинными и усиленными лезвиями или эл-лобзик для криволинейной резки ПК,  пассатижи, рулетка 3м, маркер,  металлическая  линейка 1м  или 2м правило для резки ПК, стремянка.

# 3. СБОРКА   ТЕПЛИЦЫ  «Урожай – ЭлиТ».

3.1.  СБОРКА   ТОРЦА.

3.1.1.  К дуге №1, используя вставки №27 с накладками №28 и саморезы  4,2х16, с двух сторон присоедините дуги № 2лев и №2пр (рис. 1).

3.1.2.  Используя вставки №29  с накладками №30, к концам получившейся арки  присоедините удлинения  арки № 3лев и №3пр.

3.1.3.  К детали №4, используя вставку №29, присоедините саморезами 4,2х16 деталь №5. Нижнюю обвязку торца №4 и №5 присоедините к удлинениям арки №3.

3.1.4.  Крепление саморезов и сборку дверного проема начните с наружной  стороны теплицы (рис. 5), так как с внутренней стороны, в местах соединения, необходимо закрепить косынки №32 для фиксации двери  (рис. 6).

3.1.5.  В верхней части стойки дверного проёма №6  соедините перемычкой  дверного проёма №7 и присоедините к дуге №1, а внизу стойки присоедините к обвязке торца  №4 и №5 (рис.1; 5).

3.1.6.  Посередине дверного проема, к стойке №6 и дуге №2 присоедините  среднюю поперечину торца №8.

3.1.7.  К средней поперечине торца № 8 и нижней обвязке торца №4 и №5 присоедините укосину торца №9.

3.1.8.  К удлинениям арки №3 присоедините опоры №33. Поверните торец внутренней стороной теплицы к верху и произведите крепление деталей №8,№9,№33, стоек дверного проёма №6 и перемычки №7 вместе с косынками №32(рис. 1; 6).

3.1.9.  Две стойки двери № 20  соедините между собой  двумя поперечинами двери № 21и средней поперечиной №22 (рис. 7).

3.1.10.   К стойкам двери №20 присоедините укосину двери №23.  При креплении, средняя полка профиля укосины  № 23 должна располагаться в верхнем положении.

3.1.11.  Поверните каркас двери  внутренней стороной вверх и произведите крепление саморезами.  В проёме форточки закрепите   косынки №32 (рис.7-А1).

3.1.12.  Соедините две стойки форточки № 24 между собой  двумя поперечинами форточки №25 (рис. 4).

3.1.13.  К стойкам форточки  №24 присоедините укосину форточки №26.

3.2.  РАСКРОЙ И КРЕПЛЕНИЕ ПОЛИКАРБОНАТА К  ТОРЦУ .

3.2.1.  Положите лист поликарбоната размером  2,1х6м  на ровный участок.  На листе поликарбоната прочертите посередине, вдоль листа, маркером линию на длину примерно 3,60 м. (рис. 8).

3.2.2.  Положите каркас торца на шестиметровый лист поликарбоната таким образом, чтобы край профиля  стойки дверного проёма №6 лежал по линии края листа, а торец покрытия  выступал на  три-четыре  сантиметра ниже нижней обвязки торца  №4-5.

3.2.3.  Маркером обведите  боковую сторону торца, используя каркас торца как шаблон.

Для плотного прилегания верхнего покрытия тоннеля теплицы к покрытию торца, маркером сделайте припуск на 3-4мм по радиусной части, а в месте соединения деталей №2 и №3 плавный припуск на 1- 1,5см.

3.2.4.  Уберите каркас торца с листа поликарбоната.

Ножницами или  эл-лобзиком  аккуратно вырежьте                                                   начерченную  боковую  деталь  покрытия с припусками.                                                                                   Положите вырезанную деталь покрытия на каркас торца

с одной стороны и с другой  и проверьте  точность  выреза                                           покрытия с учетом припусков  и напусков, при необходимости

внесите изменения.

3.2.5.  Используя вырезанную деталь покрытия как шаблон (с учетом изменений), на листе поликарбоната начертите маркером, оставшиеся три боковые детали покрытия торцов (рис. 8).  Аккуратно вырежьте боковые детали покрытия торца.

3.2.6.  На каркасе торца маркером отметьте места для крепления поликарбоната и сделайте проколы саморезами. На вырезанных боковых деталях покрытия удалите защитную пленку с двух сторон, не забудьте пометить маркером сторону, обращенную к лучам солнца. Закрепите детали покрытия саморезами с оцинкованными шайбами на торце.

При затяжке саморезов не допускайте деформации  внутренних перегородок  поликарбоната.

3.2.7.  Временно к каркасу через петли присоедините  дверь с форточкой. Замерьте точные размеры между боковыми частями покрытия и высоту покрытия двери и форточки с учётом припусков и напусков. Вырежьте покрытие двери, удалите защитную пленку с покрытия.

3.2.8.  Положите покрытие на каркас и зафиксируйте саморезами с оцинкованными шайбами к двери и форточке. Со стороны петель ПК не крепите, для дальнейшей установки петель сверху поликарбоната.

3.2.9.  Отсоедините дверь от торца. Вырежьте форточку (рис. 9) и отсоедините от двери. Снимите петли. В местах крепления петель в поликарбонате сделайте отверстия диаметром с гайку м5 и закрепите ПК саморезами.

3.2.10.  Закрепите винты «УРОЖАЙ»  м5х40 на петлях №40, а петли закрепите на стойке форточки №24, стойке двери №20 и стойке дв. проема №6, чтобы гайка утонула в поликарбонате  (рис. 10).

3.2.11.  Замерьте оставшийся верхний участок торца.  Вырежьте верхнюю деталь покрытия, удалите защитную пленку и закрепите на торце саморезами с оцинкованными шайбами.

3.3.  СБОРКА, ДВУХМЕТРОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ ТОННЕЛЬ

И КРЕПЛЕНИЕ УДЛИНЕНИЯ.

3.3.1.   К дугам  №11, используя  вставки №27 с накладками №28,  присоедините дуги №12лев и №12пр (рис. 2).

3.3.2.   Используя  вставки №29 с накладками №30, к концам получившихся арок присоедините удлинения арок № 13л и №13пр. К концам удлинений арок №13 присоедините опоры №33 (рис.15).

3.3.3.  К стрингерам № 14; 15; 16; 17; 18 присоедините уголки ∟90̊  № 31 (рис. 12;13). Положите каркас торца на ровный участок, поликарбонатом  вниз (чтобы не испачкать и не повредить поликарбонат, используйте снятую упаковочную пленку или доски). К нижней обвязке торца  №4 -5 присоедините нижний стрингер №14    (рис. 11).

3.3.4.  К верхней торцевой  дуге №1 присоедините  три стрингера №15 саморезами 4,2х16 через уголки №26 (рис. 12).

3.3.5.  Посередине дуг №2 присоедините стрингера №15 (рис. 1; 2).

3.3.6.  К присоединенным к торцу стрингерам №14-15 присоедините арки  удлинения п.3.3.2 (рис.13).   К  дугам № 11 присоедините стяжки № 19 (рис.2; 14).  Для этого, с накладки №28 скрутите  верхние саморезы, установите стяжку №19 и закрутите саморезы обратно.

3.3.7.  Приподнимите собранный двухметровый торцевой тоннель и поставьте на опоры №33 удлинений №3 и №13 и продолжайте дальнейшую сборку (рис. 15). К нижнему стрингеру №14 и дуге №2 присоедините укосины тоннеля № 10 (рис. 3).

3.3.8.  К стрингерам № 14 и №15, используя вставки №29, присоедините стрингера удлинения №18 (рис.15).  К стрингерам    № 18 присоедините собранные арки удлинения п.3.3.2. К дугам №11 присоедините стяжки № 19 (рис.14).

3.3.9.   Присоедините оставшиеся стрингера №16; 17, арки удлинения, стяжки №19 и последними присоедините второй торец и укосины тоннеля №10.

3.4.  ПОКРЫТИЕ  ТОННЕЛЯ  ПОЛИКАРБОНАТОМ.

3.4.1.  К прижимной ленте № 37 присоедините винтом м4х35 ленту короткую № 38. Гайку м4 до конца не затягивайте, оставьте место для дальнейшей  подтяжки  прижимной  ленты после фиксации верхнего покрытия  (рис. 16).

3.4.2.  С листов поликарбоната удалите с двух сторон  защитную пленку, не забудьте пометить маркером сторону, предназначенную наружу. Защитите соты поликарбоната от попадания грязи.

Перед началом покрытия тоннеля теплицы проверьте диагонали внутренней  площади теплицы 3х4м.

3.4.3.  Положите  лист поликарбоната сверху двухметровой торцевой секции тоннеля теплицы с напуском (примерно 3-5см) над торцом. Сверху листа, вдоль арок  переместите прижимную ленту №37 на противоположную сторону теплицы.    Прижимая покрытие к каркасу тоннеля теплицы, расположив ленту в середине листа над аркой, к удлинению арки  №13 закрепите саморезом  сначала  прижимную ленту № 37, а потом, прижимая покрытие к каркасу тоннеля теплицы, в натянутом состоянии закрепите ленту короткую №38. Проверьте правильность расположения покрытия, параллельность торцов поликарбоната относительно нижнего стрингера  №14; 16  и равномерного напуска листа над торцом теплицы.

3.4.4.  Установите следующий лист покрытия с напуском на первый и закрепите саморезами прижимные ленты вдоль арок  на удлинениях №3 и №13. Произведите натяжку прижимных лент винтами м4х35.

Если у Вас теплица длиною более 4м, то следующий лист поликарбоната, после покрытия 2-х метрового торцевого тоннеля,  положите с  пропуском 2-х метрового тоннеля, то есть укладывайте как клетки на  шахматной доске.

3.5.  УСТАНОВКА  ВЕРТУШКА  И РУЧКИ.

3.5.1.  Для фиксации двери  и форточки в закрытом состоянии предусмотрены вертушки       №35, которые устанавливаются как с наружи, так и внутри теплицы.  Для удобства открывания двери теплица укомплектована  ручкой  №46,  которая крепится к каркасу двери в удобном для пользователя месте.

3.5.2.  Рис. 17-А  - УСТАНОВКА  ВЕРТУШКА  СНАРУЖИ  ТЕПЛИЦЫ.

В стойке дв. проема № 6, посередине двери, просверлите отверстие ø4,2мм.  В вертушок № 35 вставьте винт м4х35, на винт наденьте оцинкованную шайбу №45 и затяните гайку м4.  Винт с вертушком установите со стороны ПК на  ст. дв. проема № 6 и затяните второй гайкой м4 с обратной стороны, чтобы гайка со стороны ПК утонула в покрытии.

Затяжку произведите таким образом, чтобы вертушок поворачивался с небольшим, но  усилием, с целью самопроизвольного запирания двери.

Аналогично закрепите вертушок на стойке дверного проёма № 6 посередине   форточки.

3.5.3.  Рис. 17-Б – УСТАНОВКА ВЕРТУШКА ВНУТРИ ТЕПЛИЦЫ.

Просверлите отверстие ø4,2мм посередине стойки двери № 20. В вертушок   № 35 вставьте винт м4х35, на винт наденьте оцинкованную шайбу для скольжения вертушка  и закрепите на стойке № 20 со стороны ПК двумя гайками м4 через шайбу №45.

Аналогично закрепите вертушок посередине стойки форточки  № 24.

3.6.  УСТАНОВКА  КРЮЧКА ФИКСАЦИИ ДВЕРИ  И  ФОРТОЧКИ.

3.6.1.  На поперечине  двери   № 22 и поперечине форточки  №25 закрепите саморезами  уголки  №34, подложив под  уголки  оцинкованные шайбы  (рис. 18).

3.6.2.  В открытом состоянии прижмите дверь с форточкой   к торцу и маркером  отметьте  на ПК дуги  №2 середину  между уголками № 34.  Приложите уголок  № 34  посередине отметки и пометьте отверстия для крепления.  В дуге №2 сделайте проколы саморезом и закрепите уголок № 34, подложив под уголок оцинкованные шайбы.

3.6.3.  В уголок № 34  на дуге №2 установите крючок  № 36 (рис. 19).

# 4.  ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ  ЭКСПЛУАТАЦИИ.

4.1. Не допускается установка теплицы к строениям, зданиям, сооружениям  ближе, чем на 3м.

4.2. В зимний период теплица эксплуатируется с постоянным поддержанием положительной температуры внутри. В случае если теплица  не используется в зимний период, с целью предотвращения повреждения покрытия и образования вредной биологической  флоры и фауны  в почве, требуется сдвинуть верхнее покрытие  на торцевой двухметровый тоннель теплицы и закрепить прижимными лентами.

# 5.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

5.1.   Производитель гарантирует качество каркаса теплицы (далее по тексту изделие) и что изделие является новым, полностью укомплектованным, не использованным и не имеет никаких дефектов.

5.2.  Гарантийный срок на изделие под торговой маркой «Урожай»  12 (двенадцать) месяцев со дня продажи покупателю через розничную сеть.

5.3.   Гарантия распространяется в пределах гарантийного срока  указанного в гарантийном талоне   только на  дефекты, обнаруженные в проданном изделии, которые имеют производственный характер, при условии наличия у потребителя паспорта на изделие с печатью или штампом завода изготовителя,  правильно заполненного гарантийного талона с заполненными графами сведений об изделии, покупателе, продавце, дате продажи, печати или штампа, подписи покупателя и продавца.

5.4.    Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

--    некачественную  сборку, произведенную с нарушением данной инструкции.

--    на части крепежа, подвергающиеся естественному износу.

--    дефекты, вызванные небрежным обращением, применением изделия не по назначению, нарушением (пункта 4) условий эксплуатации.

--    дефекты, вызванные неправильным хранением.

--    дефекты, вызванные стихийными  бедствиями (наводнением, пожаром, молнией и т.д.).